## Slide 1
開始
流程1
判定
重新設定
設定條件
不合格
顯示通過
簡易流程圖
合格

## Slide 2
軟體流程圖
最大測程測試模式
顯示條件1與2，參考投影片4、5
輸入衰減倍率並即時顯示雷射光強度(參考投影片6)
將衰減倍率輸入至EXCEL表(參考附件1)
開始測量
步驟1 按下開始後，測量光強度並記錄在光強度1
步驟2 使旋轉平台回原點，再使旋轉平台旋轉至所選的衰減倍率並記錄光強度在光強度2
步驟3 重複步驟2直到產生光強度10結束
使各個旋轉平台旋轉至EXCEL對應角度
顯示紀錄的光強度1~10，讓使用者點選光強度1~10(示意圖參考投影片9)
(若選取的光強度少於9個則顯示”雷射未達到臨界狀態”並回到輸入衰減倍率介面)
將衰減倍率帶入公式1並與後臺模式的消光比值比對，若公式1的值大於後台的值則顯示通過，小於則顯示未通過
後臺模式
旋轉平台回到原點
旋轉平台回到機械原點
修改雷射測距儀的消光比值
修改旋轉平台的相對方位角
公式1
回到上一頁
流程1
判定
詳細流程圖

## Slide 3
最大測程
測量模式
後臺模式

## Slide 4
測量模式
將目標靶板放置於距離雷射測距儀500公尺處
最大測程測量模式
確定
取消
條件1

## Slide 5
測量模式
使目標靶板與雷射發射處呈現垂直且無傾角狀態
確定
取消
條件2
最大測程測量模式

## Slide 6
測量模式
輸入衰減倍率
確定
取消
雷射光強度顯示處
衰減倍率輸入處
最大測程測量模式

## Slide 7
測量模式
開始執行測量
開始
取消
最大測程測量模式

## Slide 8
1.按下開始後，測量光強度並記錄在項目1
2.使旋轉平台回原點，再使旋轉平台旋轉至所選的衰減倍率並記錄光強度在項目2
3.重複2步驟直到產生項目10結束

## Slide 9
測量模式
測量結果
確定
取消
1.光強度1
2.光強度2
3.光強度3
4.光強度4
5.光強度5
6.光強度6
7.光強度7
8.光強度8
9.光強度9
10.光強度10
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
最大測程測量模式

## Slide 10
將衰減倍率M帶入公式1
若公式算出來的數值大於後台的消光比值則代表通過
公式1

## Slide 11
測量模式
測量結果
顯示衰減倍率代入公式算出來的數值
顯示後臺模式的雷射測距儀消光比值
通過ＯＲ未通過
結果顯示
最大測程測量模式

## Slide 12
測量模式
後臺模式
修改旋轉平台方位角
旋轉平台回到機械原點
旋轉平台回原點
上一步
輸入雷射測距儀的消光比值